## Slide 1
GROUP
TRACKER
Уральский федеральный университет
Руководитель проекта: Присяжный Алексей Владимирович
Разработчик проекта: Мезенцев Сергей Олегович

## Slide 2
Видеопрезентация

## Slide 3
Преимущества
Group Tracker
Родители всегда знают, где находятся их дети
Преподаватель сразу же узнает об отставании ребёнка
Рабочая дистанция
до 100м
Время автономной работы
более 11ч.
Ребёнку подаётся звуковой сигнал при отставании

## Slide 4
Сценарий использования
Для ученика
Просто включить модуль
Для учителя
Первое включение
Подключиться к Wi-Fi «ESP-32-Access_Point» и зайти на локальный WebServer
Ввести данные Wi-Fi учителя:
Включить точку доступа учителя
Модуль самостоятельно перезагрузится и подключится к указанной точке доступа
Включить точку доступа учителя
Модуль самостоятельно подключится к указанной точке доступа
Включить модуль учителя
Последующие включения

## Slide 5
Возможности для родителей
Родители смогут быть постоянно осведомлены о местоположении группы с помощью сервиса Rightech.io.
Интерфейс платформы «Rightech»
Флаг целостности группы
Метка на карте

## Slide 6
Техническая сторона проекта
2,4 ГГц
2,4 ГГц
2,4 ГГц
ученик1
ученик32
GPS
учитель
Wi-Fi
Rightech.io
MQTT

## Slide 7
Модуль ученика
Модуль связи на частоте 2,4 ГГц:
На открытой местности: до 100м.
В помещении: до 30м.
Микроконтроллер Atmega 168.
Микродинамик (buzzer) и индикаторный светодиод.
Щелочная батарейка «крона».
В режиме индикации: более 15 ч.
В штатном режиме: более суток.
SPI
I/O
Шина питания

## Slide 8
Реализация модуля ученика
Крышка с индикацией
Корпус с батарейным отсеком
Печатная плата, реализованная в программе Kicad
Модуль ученика с логотипом продукта

## Slide 9
Модуль учителя
Микроконтроллер esp32 со встроенным блоком Wi-Fi.
Система индикации:
Подключения к Wi-Fi.
Потери ученика.
SPI
I/O
Модуль связи на частоте 2,4 ГГц (Ответная часть).
Шина питания
Аккумуляторы стандарта 18650. Обеспечивают автономную работу на протяжении ≈ 11ч.
GPS-модуль NEO 6M
UART

## Slide 10
Реализация модуля учителя
Аккумуляторный
отсек
GPS-модуль NEO6M
Печатная плата, реализованная в программе Kicad
Модуль учителя с логотипом продукта

## Slide 11
Анализ себестоимости комплекта
Модуль учителя
Модуль ученика
Стоимость модуля ≈ 2500 руб.
Компонент | Стоимость, руб.
Модуль связи (2.4 ГГц) | 150
Контроллер Atmega 168 | 350
Микродинамик + светодиод | 50
Корпус | 200
Стоимость модуля ≈ 750 руб.
Общая себестоимость комплекта: 2500 + 32 x 750 ≈ 26 500 руб.
Компонент | Стоимость, руб.
Модуль связи (2.4 ГГц) | 150
GPS-модуль (NEO 6M) | 500
Контроллер Esp 32 | 500
Светодиоды | 50
Аккумуляторы | 2 x 400
Корпус | 500

## Slide 12
Целевая аудитория
школы
Детские лагеря
Частные детские
сады
Потребители

## Slide 13
Наша команда
Мезенцев Сергей
Программирование
Сборка прототипа
Присяжный Алексей Владимирович
Техническое руководство
Архитектура решения
Наталья Владимировна Папуловская
Научное руководство

## Slide 14
Спасибо за внимание